## Slide 1
1장 복습 / 연습문제
컴퓨터 네트워크
순천향대학교 컴퓨터공학과
20184102 신주용
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 2
1장 과제 - 복습문제, 연습문제
R10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
R12. 회선 교환과 패킷 교환, TDM과 FDM
R16. 종단 간의 지연 요소, 고정 지연과 가변 지연
P6. 전파 지연과 전송 지연
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층
R24. 캡슐화와 비캡슐화
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 3
R10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
01
순천향대학교 컴퓨터공학과 20184102 신주용
1. 5G
  4세대 이동 통신(LTE 계열)의 후속 기술로, 삼성전자에서 세계 최초로 선보인 기술
특성
  초 광대역 서비스
    대용량 전송이 필요한 서비스를 감당하기 위해 더 큰 주파수 대역폭 사용과 더 많은 안테나 사용으로 최소 100Mbps, 최대 20Gbps의 전송속도 제공
  고신뢰 / 초저지연 통신
    로봇 제어, 자율주행 차량 등 높은 신뢰도를 요하고 지연율이 낮아야 하는 서비스에 적합
  대량연결
  수많은 가정용, 산업용 IoT기기들의 상호 연결에 적합
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 4
R10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
01
순천향대학교 컴퓨터공학과 20184102 신주용
2. WIFI
  무선 통신 표준 기술 중 하나인 IEEE 802.11에 기반한 서로 다른 장치들간의 데이터 전송 규약
특성
  범용성
    데이터 전송 규약이므로 표준만 준수하면 어느 기기에서도 사용 가능
  일대다 통신
    연결 장비가 많을수록 전송 속도가 감소
  근거리 통신
  근거리 통신을 전제로 제정된 규약이므로 커버리지가 넓지 않음
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 5
1장 과제 - 복습문제, 연습문제
R10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
R12. 회선 교환과 패킷 교환, TDM과 FDM
R16. 종단 간의 지연 요소, 고정 지연과 가변 지연
P6. 전파 지연과 전송 지연
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층
R24. 캡슐화와 비캡슐화
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 6
R12. 회선 교환과 패킷 교환, TDM과 FDM
02
순천향대학교 컴퓨터공학과 20184102 신주용
회선 교환 네트워크는 패킷 교환 네트워크에 대해 어떤 장점을 갖고 있는가 ? 회선 교환 네트워크에서 TDM은 FDM에 비해 어떤 장점이 있는가 ?
  회선 교환 방식은 전용 전송로가 있어 연속적인 데이터를 전송한다는 장점이 있습니다. 또 전용 전송로를 통해 동일한 경로로 데이터를 전송할 수 있습니다. 또 전송 데이터와 수신 데이터의 순서가 일치하고 오버헤드 비트가 없다는 장점이 있습니다.
  TDM 방식에서는 아날로그와 디지털 신호가 동시에 전달되는 반면에 FDM 방식은 아날로그 신호만이 전달됩니다. FDM은 같은 주파수 스펙트럼을 공유하기에 왜곡이 발생하고 신호간의 간섭이 있지만, TDM은 시간 슬롯이 배정되어 간섭이 크지 않습니다. 또 TDM은 FDM에 비해 통신 채널의 대역폭이 넓지 않아도 된다는 장점이 있습니다.
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 7
1장 과제 - 복습문제, 연습문제
R10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
R12. 회선 교환과 패킷 교환, TDM과 FDM
R16. 종단 간의 지연 요소, 고정 지연과 가변 지연
P6. 전파 지연과 전송 지연
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층
R24. 캡슐화와 비캡슐화
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 8
R16. 종단 간의 지연 요소, 고정 지연과 가변 지연
03
순천향대학교 컴퓨터공학과 20184102 신주용
고정 경로를 통해 송신 호스트에서 수신 호스트로 일련의 패킷을 보낸다고 하자. 하나의 패킷에 대한 종단간 지연에서의 지연 요소를 나열하라. 이들 지연에서 상수인 것은 무엇이고 가변적인 지연은 어떤 것인가 ?
  노드 처리 지연, 큐잉 지연, 전송 지연, 전파 지연이 있습니다.
  큐잉 지연은 라우터의 혼잡 수준에 좌우되기에 가변적이고, 노드 처리 지연은 μs, 전송 지연은 packet length / link bandwidth, 전파 지연은 라우터간의 거리 / 매체의 전파 속도로 상수입니다.
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 9
1장 과제 - 복습문제, 연습문제
R10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
R12. 회선 교환과 패킷 교환, TDM과 FDM
R16. 종단 간의 지연 요소, 고정 지연과 가변 지연
P6. 전파 지연과 전송 지연
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층
R24. 캡슐화와 비캡슐화
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 10
P6. 전파 지연과 전송 지연
04
순천향대학교 컴퓨터공학과 20184102 신주용
전송속도가 Rbps인 단일 링크로 연결된 호스트 A와 호스트 B를 생각하자. 두 호스트는 m미터 떨어져 있고 링크 사이의 전파 속도 s가 m/s라고 하자. 그리고 호스트 A과 호스트 B에게 크기가 L 비트인 패킷을 보낸다고 하자.
  m과 s를 이용하여 전파 지연 dprop를 표현하라
    전파 지연은 라우터 간의 거리 / 매체의 전파속도 이므로
    전파 지연 dprop = m미터 / 전파속도 s
  L과 R을 이용하여 패킷의 전송 시간 dtrans를 결정하라
    패킷의 전송 속도는 크기 / 속도 이므로
    패킷의 전송시간 dtrans는 L비트 / Rbps
  처리 지연과 큐잉 지연은 무시하고 종단간 지연에 대한 수식을 구하라
    전송 지연(L / R) + 전파 지연 (m / s), 이 문제에서 dprop + dtrans
  호스트 A가 t = 0 시간에 패킷 전송을 시작한다고 하자. t = dtrans 시간에 패킷의 마지막 비트는 어디에 있는가 ?
    두 번째 라우터에 도착하였습니다.
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 11
P6. 전파 지연과 전송 지연
04
순천향대학교 컴퓨터공학과 20184102 신주용
전송속도가 Rbps인 단일 링크로 연결된 호스트 A와 호스트 B를 생각하자. 두 호스트는 m미터 떨어져 있고 링크 사이의 전파 속도 s가 m/s라고 하자. 그리고 호스트 A과 호스트 B에게 크기가 L 비트인 패킷을 보낸다고 하자.
  ddrop가 dtrans보다 크다고 하자. t = dtrans 시간에 패킷의 처음 비트는 어디에 있는가 ?
    두 개의 라우터 사이에 있습니다.
  ddrop가 dtrans보다 작다고 하자. t = dtrans 시간에 패킷의 처음 비트는 어디에 있는가 ?
    두 번째 라우터에 있습니다.
  s = 2.5 * 10⁸, L = 120비트, R = 56kbps라고 하자. ddrop와 dtrans를 같게 하는 거리 m을 찾아라.
    m / 250,000,000 = 120bit / 56,000bps 이라고 하면, 거리 m은 535,714입니다.
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 12
1장 과제 - 복습문제, 연습문제
R10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
R12. 회선 교환과 패킷 교환, TDM과 FDM
R16. 종단 간의 지연 요소, 고정 지연과 가변 지연
P6. 전파 지연과 전송 지연
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층
R24. 캡슐화와 비캡슐화
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 13
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층
05
순천향대학교 컴퓨터공학과 20184102 신주용
인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층은 무엇인가 ? 이들 각 계층의 주요 기능은 무엇인가 ?
  애플리케이션, 트랜스포트, 네트,워크, 링크, 물리 입니다.
  애플리케이션 – 네트워크 응용을 지원
  트랜스포트 – 프로세스와 프로세스 간의 데이터를 전송
  네트워크 – 한 호스트에서 다른 호스트로 데이터그램을 라우팅
  링크 – 경로 상의 인접 네트워크 노드간의데이터 전송
  물리 – 매체 상에 비트 전송
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 14
1장 과제 - 복습문제, 연습문제
R10. 본인이 사용하는 서로 다른 무선 기술과 그들의 특성
R12. 회선 교환과 패킷 교환, TDM과 FDM
R16. 종단 간의 지연 요소, 고정 지연과 가변 지연
P6. 전파 지연과 전송 지연
R23. 인터넷 프로토콜 스택의 5개 계층
R24. 캡슐화와 비캡슐화
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 15
R24. 캡슐화와 비캡슐화
06
순천향대학교 컴퓨터공학과 20184102 신주용
캡슐화와 비캡슐화는 무엇을 의미하는가 ? 계층 프로토콜 스택에서 왜 이들이 필요한가 ?
  캡슐화는 요청 데이터를 생성할 때 송신측에서 헤더와 트레일러 등 필요한 데이터를 추가하는 것입니다. 비캡슐화는 수신측에서 헤더를 제거하는 것을 의미합니다.
  신뢰할 수 있는 정보를 덧붙여 신뢰할 수 있는 통신이 이루어지도록 합니다. 또 독립성을 유지하여 다른 모듈에 미치는 영향을 최소화하고, 목적에 부합하는 기능만 수행하게 합니다. 마지막으로 네트워크 동일 계층 간 호환성을 유지합니다.
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT

## Slide 16
순천향대학교 컴퓨터공학과
THANK
YOU
20184102
신 주 용
Notes: http://minheeblog.tistory.com/category/PPT